WIGP.ZP.341-37/10   				                      Krobia, dnia 28 września 2010

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „ADAPTACJĘ DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ADAPTACJA DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”

Pytanie nr 1:

Projekt przewiduje doinstalowanie szpilek GALMAR w przypadku Ruziomu >10 Ohm

Brak tej pozycji w przedmiarze. Kto poniesie koszty ewentualnego ich wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że wypadkowa rezystancja uziemienia nie przekroczy 10 Ohm.

W związku z powyższym, nie będzie istniała konieczność montażu dodatkowych uziomów szpilkowych.

Pytanie nr 2:

Projekt przewiduje instalację gniazd 3-faz. w kuchni. Brak tej pozycji w przedmiarze. Kto poniesie koszty ich instalacji.

Odpowiedź:

Montaż gniazd 3-fazowych został zamieszczony w uzupełnieniu kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3:

Projekt przewiduje wykonanie zapasów przewodów pod klimatyzatory (nie wykazuje typu, rodzaju oraz konieczności ich instalacji). Poz. 56 przedmiaru wskazuje na instalację urządzeń chłodniczych, bez wykazywania ich danych. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu 3 sztuk klimatyzatorów naściennych typu Split o mocy 8,2 kW każdy wraz z okablowaniem.

Pytanie nr 4:

Jakiego typu mają być wyłączniki różnicowo-prądowe: A czy AC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu wyłączników różnicowo-prądowych typu AC.

Pytanie nr 5:

Proszę o wyjaśnienie pozycji poz. 21 i 22 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Pozycje 21 i 22 kosztorysu ofertowego nie podlegają wycenie.

Pytanie nr 6:

Przedmiar nie wykazuje instalacji opraw ewakuacyjnych. Projekt je przewiduje. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W pozycji 37 kosztorysu ofertowego wskazano montaż modułów awaryjnych. Moduły awaryjne mają być zamontowane w projektowanych oprawach oświetleniowych zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 7:

Czy wystarczy miejsca na bakielicie pod potrzeby nowej RG?

Odpowiedź:

Wystarczy miejsca na bakielicie pod nowe tablice RG.

Pytanie nr 8:

Czy instalacja OSP Pudliszki jest wykonana w systemie TN-S czy TN-C?

Odpowiedź:

Instalacja w Domu Strażaka w Pudliszkach wykonana jest w systemie TN-S.

Pytanie nr 9:

Brak wentylatorów do WC. W projekcie są, w przedmiarze nie występują.

Odpowiedź:

Montaż wentylatorów został zamieszczony w uzupełnieniu kosztorysu ofertowego.

Burmistrz Krobi

/-/ Sebastian Czwojda