opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia : Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu CYFROWA SZKOŁA

# Wymagania ogólne

W ramach dostawy opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzeń. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

CPV : 51.61.11.00 -9  usługi instalowania urządzeń komputerowych

## Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych:

- Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym.

- Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej i głośników aktywnych z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż:

  - Od tablicy do komputera - 15m

  - Od projektora do komputera 15m

- Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy.

CPV : 80 53 31 00-0 usługi szkolenia komputerowego

## Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

- Szkoleniem należy objąć co najmniej sześciu pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniu.

- Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.

- Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

  - elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,

  - sposób uruchomienie zestawu,

  - sposób wykonania kalibracji tablicy,

  - zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.

Ocena zgodności urządzeń z SIWZ:

- Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń

- Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów

# Przenośny komputer dla ucznia (52 sztuk) CPV 30213100-6

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowany zegarem co najmniej 1,40 GHz, , co najmniej 3MB cache)o wydajności min 1800 pkt wg wyników testu Passmark CPUMark publikowanych na stroniehttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Matryca | Min 11.6” 16:9 HD LED rozdzielczość 1366x768, matowa |  |
| Pamięć RAM | 2GB (1x2GB) 1600 MHz DDR3 możliwością rozbudowy do 8 GB;1 wolny slot |  |
| Dysk twardy | Min. 250-GB SATA z aktywną ochroną dysku przed wstrząsami lub upadkiem |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, |  |
| Kamera | Wbudowana Min 720p HD |  |
| Obudowa | Wzmacniana, matowa ( antypoślizgowa) z 2 wzmacnianymi zawiasami |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps; |  |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną zgodna z Intel HD Audio. Wbudowane 2 głośniki stereo , Dolby Advanced Audio |  |
| Wymagane zintegrowane złącza | 2 x USB 3.0, 1x USB 2.0 powered, 1 x monitor (DB-15),HDMI, 1 x wyjście słuchawkowe, mikrofonu, 1 x sieć (RJ-45),. Czytnik kart 4 in 1 . Porty wzmacniane (odporne na wyrwanie) |  |
| Dodatkowe zintegrowane interfejsy | WiFi 802.11a/b/g/n wbudowany , Bluetooth 3.0, możliwośc zainstalowania wewnątrz notebooka modemu HSDPA 3G |  |
| klawiatura | Pełnowymiarowy , zabezpieczona przez zalaniem, odprowadzająca wylaną ciecz na zewnątrz komputera |  |
| Wskaźnik | Urządzenie typu Track Point i Multitouchpad |  |
| Bateria | Min 6 komorowa, Li-Ion, pozwalająca na pracę przez min 8 godz |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,110-240V, |  |
| Waga | Max 1,8 kg z baterią |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | Rescue and Recovery Oprogramowanie producenta komputera, umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji - Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej |  |
| Atesty i standardy | EPEAT GOLD, CE, ISO, ES 5.0 |  |
| Bezpieczeństwo | Security chip TPM 1,2 , hasło zabezpieczające dysk twardy |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta 36 miesięcy |  |
| Dokumentacja | Podręcznik użytkownika w języku polskim; |  |
| System operacyjny | System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci szkolnej. |  |
| Oprogramowanie biurowe | zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu |  |
| Oprogramowanie antywirusowe | Licencja umożliwiająca instalację oprogramowania antywirusowego z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz komputerowa optyczna z trzema przyciskami oraz rolką do przewijania, trzeci przycisk ukryty pod rolką |  |

# Przenośny komputer dla nauczyciela (8 sztuk) CPV 30213100-6

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, co najmniej 3MB cache) z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, , o wydajności min 3000 pkt wg wyników testu Passmark CPUMark publikowanych na stroniehttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Płyta główna | Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z minimum 256MB Video RAM |  |
| Matryca | 15,6” HD LED (1366 x 768pix); kontrast 500:1, jasność min. 220 Wireless antena wbudowana w obudowę matrycy, matowa |  |
| Pamięć RAM | 4GB (1x2GB) DDR3 1600MHz z możliwością rozbudowy do 8 GB; |  |
| Dysk twardy | 500 GB, 5400rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań; |  |
| Karta graficzna | Zintegrowany komponent graficzny zgodny z DirectX 10.0 z minimum 256MB Video RAM, dopuszcza się układ korzystający z pamięci RAM, wyjścia D-SUB oraz Display Port, min Intel HD Graphics 4000 |  |
| Express Card | 1 x Express Card/34 lub 54 |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW wbudowany; |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100 Mbps; |  |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną AC97, o parametrach porównywalnych z SoundBlaster, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo) 1,5Wat, dedykowane (zintegrowane) przyciski do regulacji siły dźwięku oraz wyłączania (mute) dźwięku; |  |
| Wymagane zintegrowane złącza | 4x USB ( w tym min 1x USB 3.0 i 1x powered), 1 x monitor (DB-15), mini Display Port, , 1 x sieć (RJ-45), |  |
| Dodatkowe zintegrowane interfejsy | Intel WiFi Link 1000 (BGN) wbudowany, zintegrowany z wbudowaną anteną; |  |
| Wskaźnik | TouchPad – Multi touch z dwoma przyciskami i TrackPoint (wymagany) |  |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie. |  |
| Bateria | 6 cell Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 6,5 godziny |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE,110-240V, |  |
| Czytnik kart pamięci | Zintegrowany czytnik kart min 4 w 1 obsługujący karty typów : MMC, SD, SDHC, SDXC |  |
| Waga | Maksymalnie 2,60 kg z baterią oraz napędem optycznym |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest równie¿ możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizację sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej |  |
| Atesty i standardy | Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO9001:2000 producenta komputera. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz wszystkie elementy komputera muszą pochodzić od tego samego producenta lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Energy Star 5.0, Epeat Gold |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta |  |
| Dokumentacja | Podręcznik użytkownika w języku polskim |  |
| System operacyjny | System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci szkolnej. |  |
| Oprogramowanie biurowe | zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. |  |
| Oprogramowanie antywirusowe | Licencja umożliwiająca instalację oprogramowania antywirusowego z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz komputerowa optyczna z trzema przyciskami oraz rolką do przewijania, trzeci przycisk ukryty pod rolką |  |

# Oprogramowanie do zarządzania komputerami (do każdego przenośnego komputera) 48 70 00 00-5

Do każdego notebooka musi być dołączona licencja na oprogramowanie o następujących parametrach:

Oprogramowanie komputera nauczyciela

Zarządzanie

- możliwość pracy offline - poza aktywną lekcją

- definiowanie klasy wraz z ustawieniami lokalnymi oraz nazwami przedmiotu

- możliwość oceniania wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy

- zintegrowane zarzadzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela:

  - definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami,

  - możliwość definiowania skali ocen

  - możliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli

  - import/export, zestawów pytań do/z innych aplikacji nauczyciela

  - możliwość tworzenia pytań i zestawów testów przez firmy trzecie dzięki otwartemu systemowi kodowania danych dla pytań i testów

  - możliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów: wstrzymanie testu, postęp odpowiedzi u uczniów

Praca na lekcji

- automatyczne wykrywanie uczniów w sieci,

- możliwość blokowania ekranu, klawiatury i myszy komputerów wszystkich  lub wybranych uczniów w klasie (tryb „Cisza”)

- automatyczne dołączanie uprzednio zarejestrowanych uczniów do klasy,

- widoki uczniów: lista uczniów wraz ze stanami logowania, Imieniem, Nazwiskiem, adresem IP, adresem mac, nazwą komputera, loginem ucznia w systemie OS

- widoki uczniów: widok ławek - odwzorowanie fizycznego ustawienia ławek w klasie

- widoki uczniów: dynamiczny podgląd ucznia lub wielu uczniów, dynamiczne skalowanie ilości podglądanych ekranów

- czat klasowy z możliwością. rozmowy pomiędzy wybranymi uczniami, blokowanie czatu dla uczniów

- prezentacja ekranu nauczyciela w trybie ,,full screen" i ,,window mode"

- Możliwość przekazania ekranu wybranego ucznia do wszystkich lub wybranych uczniów (tryb prezentacji ucznia)

- możliwość tworzenia grup uczniów do pracy grupowej

- wysyłanie wiadomości tekstowych do klasy lub wybranych uczniów

- zdalna kontrola komputera ucznia

- zdalne zamykanie komputerów ucznia

- możliwość sprawdzenia przez ucznia popełnionych błędów.

- zapisywanie ekranu nauczyciela w formie wideo do późniejszego odtwarzania na lekcji

- zdalne uruchomienie definiowanych przez nauczyciela programów na wszystkich lub wybranych komputerach uczniowskich. Możliwość podania parametru dla uruchamianej aplikacji. (Np. adres strony www dla przeglądarki)

- możliwość przeprowadzania szybkiego sprawdzianu lub głosowania.

- dostosowanie parametrów przesyłania danych w trybie Prezentacji w zależności od wybranego typu sieci komputerowej

Oprogramowanie komputera ucznia

Musi współpracować z oprogramowaniem komputera nauczyciela.  Posiada poniższą funkcjonalność

- automatyczna rejestracja komputera ucznia w klasie,

- umożliwia podgląd pulpitów komputerów uczniowskich na komputerze nauczyciela

- umożliwia odbieranie ekranu komputera nauczyciela

- przekazywanie ekranu wybranego ucznia na inne stacje uczniowskie inicjowane przez oprogramowanie nauczycielskie

- przesyłanie plików do komputera nauczycielskiego

- odbieranie plików z komputera nauczycielskiego

- umożliwia blokowanie ekranów uczniowskich (silent mode) przez oprogramowanie nauczycielskie

- umożliwia przejecie kontroli nad komputerem uczniowskim przez oprogramowanie nauczycielskie

- umożliwia ponowne uruchomienie, wyłączenie komputera uczniowskiego

- umożliwia zdalne zamkniecie wszystkich aplikacji użytkowych na komputerze ucznia,

- przeprowadzanie testów przekazywanych z aplikacji nauczycielskiej,

- komunikacja z klasą i nauczycielem w formie czatu, wysłanie bezpośredniej wiadomości tekstowej do nauczyciela,

- zabezpieczenie przed odinstalowaniem oprogramowania,

- umożliwia zdalne uruchomienie aplikacji na komputerach uczniowskich, nauczyciela

- może uruchamiać jednocześnie tą samą aplikację na komputerach wszystkich uczniów,

- umożliwia poprzez oprogramowanie nauczycielskie dzielenie uczniów na grupy i wybieranie lidera w każdej z nich. Podczas lekcji oprogramowanie pozwala prowadzić rozmowy i zajęcia 
w poszczególnych grupach,

- umożliwia bieżące monitorowanie stanu zasilania oraz stanu procentowego pracy baterii na komputerach uczniowskich przez oprogramowanie nauczycielskie,

- za pośrednictwem komputera nauczyciela, możliwość" podglądu adresu IP, adresu MAC, nazwy logowania użytkownika w systemie na komputerach uczniowskich,

- umożliwia monitorowanie z jakiej aplikacji użytkowej, aktualnie korzysta dany uczeń,

- możliwość odtwarzania filmu przekazywanego przez oprogramowanie nauczycielskie, bez konieczności kopiowania, odbieranie obrazu z kamery komputera nauczyciela,

- umożliwia zdalne ustawienia komputerów uczniowskich przez oprogramowanie nauczycielskie:

  - zdalne ustawianie kompozycji ekranu w komputerze ucznia,

  - zdalne ustawianie parametrów internetowych w komputerze ucznia,

  - zdalne ustawianie parametrów pulpitu w komputerze ucznia,

  - zdalne ustawianie wygaszacza ekranu w komputerze ucznia,

  - zdalne ustawianie schematów zasilania w komputerze ucznia,

# Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów (2 sztuki) 30 23 72 80-5

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka mobilna do notebooków przeznaczona do przechowywania i łatwego transportowania na niewielkich odległościach komputerów przenośnych oraz do ładowania ich baterii |  |
|  | Ilość półek: 26 |  |
|  | Wymiary maksymalne: wys. 1550 x szer. 930 x głeb. 510 mm |  |
|  | Wewnątrz korpusu metalowego wózka są zamontowane listwy , które zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. |  |
|  | Dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem na klucz. |  |
|  | Otwierane drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów znajdujące się równolegle do siebie |  |
|  | Materiał: blacha stalowa lakierowana proszkowo lub z laminowanej płyty |  |
|  | 4 kółka z czego minimum 2 z hamulcami |  |

# Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (2 sztuki) CPV 3242 00 00-3

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Główne funkcje: | Drukowanie, kopiowanie i skanowanie czarno-białe |  |
| Duplex: | Automatyczny ( drukowanie, skanowanie, kopiowanie) |  |
| Praca w sieci: | Ethernet 10/100 |  |
| Normatywny cykl pracy | 80 000 |  |
| Standardowy podajnik papieru | Podajnik papieru na min. 250 arkuszy ( 80 g/m2), uniwersalny podajnik na 100 arkuszy. |  |
| Pamięć standardowa | 256 MB |  |
| Karta pamięci SD | Minimum 4GB |  |
| Standardowe języki drukarki | Emulacja Postscript 3, PCL 6 |  |
| Panel sterowania | Wyświetlacz LCD lub ekran dotykowy, klawisze numeryczne, pełna klawiatura QWERTY |  |
| Opis wymagania: | System drukowania: |  |
| Prędkość drukowania | Min. 40 str.min w czerni ( A4) |  |
| Jakość druku | 1200 x 1200 dpi |  |
| Czas wydruku pierwszej strony (format A4) | Nie więcej niż 5 s |  |
| Tryb Eco | Ekonomiczny tryb drukowania pozwalający na zmniejszenie zużycia tonera |  |
| Opis wymagania: | System kopiowania: |  |
| Prędkość kopiowania | 40 kopii/min |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25-400% |  |
|  | System skanowania: |  |
| Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo 50 arkuszy; dwustronny automatyczny podajnik dokumentów |  |
| Cechy skanera | Skanowanie dwustronne w kolorze dokumentów o maksymalnym formacie A4 |  |
| Formaty plików | TIFF, JPEG, PDF |  |
| Tryby skanowania | Wybór funkcji skanowania, kopiowania na przednim panelu |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
|  | Oprogramowanie: |  |
| Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej |  |
| Kontrola kosztów | Oprogramowanie do kontroli kosztów wydruku umożliwiające m.in. : automatyczne obliczanie kosztów wydruku dla każdego urządzenia raportowanie (wydruki użytkownika, zdefiniowanych grup roboczych, zdefiniowane okresowe użycie urządzenia) nadawanie uprawnień druku poszczególnym użytkownikom lub zdefiniowanym grupom roboczym |  |
| Tworzenie szablonów | Oprogramowanie do tworzenia materiałów firmowych typu: papier firmowy, wizytówki, płyty CD |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat potwierdzający, że zaoferowany sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO 900x Deklaracja CE dla oferowanego Produkt musi posiadać oznaczenie Energy Star 5.0. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org/www.eu-energystar.org lub www.energystar.org oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że oferowany sprzęt pomyślnie przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie Energy Star. |  |
| Materiały eksploatacyjne: | Urządzenie gotowe do pracy – tonery w urządzeniu zapewnią wydruk 12000 stron A4 zadrukowanych do 5% powierzchni |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy, |  |
| Czas naprawy | W ciągu 24 godzin od zgłoszenia do serwisu. Podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach jeśli naprawa w w/w czasie jest niemożliwa. |  |
| Umowa MPS | Dostarczone urządzenie musi umożliwiać podpisaniu z producentem urządzenia umowy na świadczenie usług pełnej opieki serwisowej |  |

# Tablica interaktywna z systemem mocowania (6 sztuk)- CPV 92 225 000-4

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156.5 cm × 117.2 cm (przekątna 77 cali - 195.6 cm). |  |
| 2 | Format tablicy – 4 / 3 |  |
| 3 | Waga – maksymalnie 14 kg |  |
| 4 | Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi. |  |
| 5 | Technologia – dotykowa, rezystancyjna. |  |
| 6 | Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB. |  |
| 7 | Gwarancja producenta na tablicę – 5 lat. |  |
| 8 | Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. |  |
| 9 | W zastawie z tablicą cztery pisaki odpowiadające kolorom czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. |  |
| 10 | Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. |  |
| 11 | Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. |  |
| 12 | Rozpoznawanie gestów: przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu. |  |
| 13 | Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. |  |
| 14 | Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym |  |
| 15 | Polska wersja językowa oprogramowania. |  |
| 16 | Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych. |  |
| 17 | Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. |  |
| 18 | Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF). |  |
| 19 | Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian. |  |
| 20 | Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta. |  |
| 21 | Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. |  |
| 22 | Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa. |  |
| 23 | Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 200 lekcji z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. |  |
| 24 | Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp. |  |
| 25 | Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie stron w trybie pokazu (pełnoekranowym) ze zminimalizowanymi paskami narzędziowymi, podobnie jak w popularnych programach prezentacyjnych np. Microsoft PowerPoint. |  |
| 26 | Możliwość wyświetlania dwóch slajdów (stron) jednocześnie np. w celu możliwości prezentacji treści zadania, danych, założeń i jego rozwiązania w przypadku gdy nie mieszczą się na jednej stronie. |  |
| 27 | Wyszukiwarka wewnętrznej galerii oprogramowania do obsługi tablicy umożliwiająca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujących materiałów poprzez słowa kluczowe. |  |
| 28 | Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo blakł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać. |  |
| 29 | Pióro kaligraficzne – narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelności zapisków lub rysunków. |  |
| 30 | Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek świecowych. |  |
| 31 | Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym. |  |
| 32 | Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką. |  |
| 33 | Możliwość umieszczania na slajdach widżetów (gadżetów) sieciowych. |  |
| 34 | Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które mogą oddziaływać na siebie i w ten sposób tworzyć gry lub ćwiczenia interaktywne. |  |
| 35 | Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera. |  |
| 36 | Możliwość uruchomienia trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostają na slajdzie |  |
| 37 | Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF. |  |

# Projektor krótkoogniskowy (6 sztuk) CPV 38 65 21 00-1

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia 3xLCD |  |
|  | Jasność min. 2200 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności |  |
|  | Kontrast min. 2000:1 |  |
|  | Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |
|  | Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 50 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni |  |
|  | Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
|  | Porty wejścia min.: 2xVGA (DB-15), 1xHDMI, 1xcomposite video (RCA Chinch), 1xS-video, 1xaudio stereo mini Jack 1xaudio stereo 2RCA 1xRS232 1xRJ45 1xUSB typ A 1xUSB typ B |  |
|  | Porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xaudio stereo 2RCA |  |
|  | Waga (max) 4 kg |  |
|  | Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |  |
|  | Głośnik wbudowany min. 1 x 10W |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe kodem PIN |  |
|  | Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co projektor Minimalne płynne regulacje: wysokość góra/dół odległość od ściany bliżej/dalej pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo |  |
|  | Możliwość przypisywania wybranych wejść audio do wybranych wejść wizyjnych |  |
|  | Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi |  |
|  | Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora |  |
|  | Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobna |  |
|  | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora |  |
|  | Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela |  |
|  | Czujnik zmiany położenia połączony z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym |  |
|  | Osłona na przewody dostarczana przez producenta projektora |  |
|  | Sterownik z przyłączem sygnałowym i okablowaniem Gniazda podłączeniowe: 2 x VGA z Audio; 1 x VGA; 1 x 3RCA (Composite video z audio); 1 x Jack 6,3 mm lub 3,5 mm (gniazdo mikrofonowe); 1 x USB typu B; Wyjścia sygnałowe: 1 x PC; 1 x video (Composite); 1 x audio Sterowanie parametrami projektora: regulacja czułości mikrofonu; regulacja siły głosu; wybór źródła sygnału; włącz/wyłącz projektor Sygnał wyjściowy wyprowadzany za pomocą specjalnego przelotu w obudowie urządzenia (dostosowane do bezpośredniego wyprowadzenia do korytek natynkowych Okablowanie sygnałowe pomiędzy sterownikiem a projektorem, głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB |  |
|  | Gwarancja producenta na projektor – 36 miesiecy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |

# Głośniki (6 sztuk) CPV 32 34 24 12-3

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Dwudrożne kolumny stereofoniczne |  |
|  | Moc wyjściowa jednej kolumny RMS 12W |  |
|  | Kontrola dźwięku (głośność, tony) |  |
|  | Pasmo przenoszenia 60– 20 000 Hz |  |
|  | Wejścia podstawowe: 1 x STEREO miniJACK |  |

# Projektor multimedialny (2 sztuki) CPV 38 65 21 00-1

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia 3xLCD |  |
| 2 | Jasność min. 2600 ANSI lumenów w trybie pełniej jasności |  |
| 3 | Kontrast min. 2000:1 |  |
| 4 | Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |
| 5 | Przekątna obrazu od 30 do 300 cali |  |
| 6 | Porty wejścia min.: 1 x VGA (DB-15), 1xHDMI 1 x Composite video (RCA Chinch), 1x S-video, 1x audio stereo mini Jack |  |
| 7 | Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x stereo Mini Jack |  |
| 8 | Waga (max) 2,5 kg |  |
| 9 | Głośnik wbudowany min. 1 x 1W |  |
| 10 | Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN |  |
| 11 | Żywotność lampy 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| 12 | Menu w języku polskim |  |
| 13 | Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |  |
| 14 | Pionowa korekcja trapezu manualna +/- 30 stopni |  |
| 15 | Tryby wyświetlania na tablicy szkolnej i w trybie dziennym |  |
| 16 | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora |  |
| 17 | Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |

# Wizualizer (2 sztuki) CPV 39 16 21 10-9

| Parametr | Minimalna wartość wymagana | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Przetwornik – CMOS 1 490 000 pixeli |  |
|  | Częstotliwość odświeżania – minimum 30 klatek na sekundę |  |
|  | Rozdzielczość kamery SXGA |  |
|  | Obrotowa głowica kamery |  |
|  | Sztywne ramię podtrzymujące głowicę (nie dopuszcza się tzw. „gęsich szyjek” |  |
|  | Zoom optyczny – x5 |  |
|  | Zoom cyfrowy – x8 |  |
|  | Ustawienie ostrości (auto-focus) – automatyczny |  |
|  | Wejście 1 x VGA (DB-15) |  |
|  | Wyjście 1 x VGA (DB-15); 1 x DVI-D |  |
|  | Wyjście 1 x Component Video |  |
|  | USB typu B |  |
|  | Obszar skanowania: Min. 9x7,5 cm Max. 42x33,5 cm |  |
|  | Slot na kartę pamięci SD |  |
|  | Rozdzielczości wyjściowe sygnału - XGA, WXGA i SXGA |  |
|  | Waga maksimum 7 kg |  |
|  | Współpraca z komputerem za pomocą kabla USB |  |
|  | Regulacja zoom za pomocą pokrętła zainstalowanego na głowicy kamery |  |
|  | Przycisk Auto-Focus na głowicy kamery |  |
|  | Funkcja PinP |  |
|  | Funkcja zasłaniania fragmentu obrazu |  |
|  | Oświetlenie zainstalowane w głowicy kamery |  |
|  | Włącznik oświetlenia zainstalowany na głowicy kamery |  |
|  | Rodzaj oświetlenia – LED |  |
|  | Ramię kamery – sztywne, z możliwością pochylenia o 45 stopni i obrócenia w osi pionowej o 180 stopni |  |
|  | Zabezpieczenia antykradzieżowe: Kensington |  |
|  | Zakres obrotu kamery: wokół osi poziomej – 180 stopni |  |
|  | Aplikacja do sterowanie i wykorzystywanie obiektów 2D i 3D, dokumentów tekstowych, animacji oraz materiałów wzbogaconych dźwiękiem na tablicy interaktywnej poprzez przypisywanie obrazów do zróżnicowanego sześcianu rzeczywistego i sterowanie nim pod obiektywem kamery. Aplikacje, Google™ SketchUp, lub zasoby bibliotek innych firm pozwalających na tworzenie własnych materiałów 3D. Aplikacja obsługuje formaty plików COLLADA, FBX i OBJ. |  |
|  | Integracja z oprogramowaniem tablicy interaktywnej polegająca na przechwytywaniu obrazów wyświetlanych za pomocą wizualizera bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy, pisaniu na obrazach i zapisywaniu ich w zbiorach galerii do późniejszego wykorzystania. |  |
|  | Przycisk na kamerze dokumentacyjnej służący do przechwytywania obrazów bezpośrednio do programu obsługującego tablicę interaktywną. |  |
|  | Integracja wizualizera z oprogramowaniem tablicy pozwalająca na sterowanie parametrami obrazu (powiększanie, ustawianie ostrości i jasności) z paska narzędzi oprogramowania tablicy. |  |
|  | Gwarancja producenta 36 miesięcy |  |

Sprzęt wymieniony w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć                  i zainstalować oraz przeszkolić użytkowników, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 14 grudnia 2012r.