WIGP.271.7.2014.ZP2				                 Krobia, dnia 17 kwietnia 2014r.

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „RENOWACJĘ ZBIORNIKÓW WODNYCH W GMINIE KROBIA – ZBIORNIK KROBIA”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „RENOWACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W GMINIE KROBIA – ZBIORNIK KROBIA”.

Pytanie nr 1:

Jakie powinny być zastosowane kosze? Gabionowe - zgrzewane czy plecione? Jakie maja być ich dokładne wymiary i czy maja być one wykonane z drutu stalowego ocynkowanego z powłoką PVC czy też bez niej? Czy kosze mają być łączone drutem czy za pomocą zszywek typu C? Jaki ma być wymiar oczka siatki

Odpowiedź nr 1:

Należy zastosować kosze gabionowe zgrzewane, wykonane z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 3 mm z powłoką PCV o grubości 3 mm.

Wymiary koszy gabionowych długość max. 1,5 m, szerokość 0,5 m i wysokość 0,5 m. Kosze łączyć pierścieniami zaciskowymi (zszywkami) „C”.

Oczko siatki należy dobrać tak aby uniemożliwiało wydostawanie się materiału wypełniającego tj. niezwietrzanego , nierozpuszczalnego w wodzie kamienia łamanego o granulacji 80-150 mm,  o kształcie regularnym zbliżonym do prostopadłościanu.

Pytanie nr 2:

Jakie mają być parametry techniczne geowłókniny?

Odpowiedź nr 2:

Należy zastosować  geowłókninę o następujących parametrach:  wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz  pasma min.  12 kN/m,  wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma min. 40 %, masa 145 g/m2.

Sekretarz Gminy

/-/ Katarzyna Szablewska