Załącznik A: Zestawienie urządzeń:

| Poz. | Nazwa | Opis urządzenia | Jedn. | Ilość | Przykładowy wygląd urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa ciśnieniowa (podłączona do sieci) wraz z podstawą, podestem | Pompa podłączona do sieci wodociągowej, wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej i żeliwa | szt. | 1,000 |  |
| 2. | Rynny (kanały wodne) | Rynny powinny być szerokością (min 300 mm) i pojemnością dostosowane do poszczególnych urządzeń i przewidywanego strumienia wody. Rynny z przegrodami. | szt. | 5,000 |  |
| 3. | Stół przepływowy (imitacja rzeki) z ruchomymi przegrodami | Z zastosowaniem min. 5 ruchomych przegród (przegrody mogą mieć wykończenia gumowe) | szt. | 1,000 |  |
| 4. | Zbiorniki na wodę ( w tym pod „śrubę Archimedesa”) | Zbiorniki ze stali nierdzewnej , dopuszcza się 1 zbiornik betonowy. Co najmniej 3 zbiorniki powinny być z zastawkami, jeden ze zbiorników powinien być kwadratowy | szt. | 4,000 |  |
| 5. | „Koło perskie” | Ze stali nierdzewnej, koło czerpakowe o średnicy minimum 0,4 m | szt. | 1,000 |  |
| 6. | Koło wodne / młyńskie | Ze stali nierdzewnej, o średnicy minimum 0,6 m | szt. | 1,000 |  |
| 7. | „Śruba Archimedesa” | Ze stali nierdzewnej, długość co najmniej 2 m | szt. | 1,000 |  |
| 8. | Montaż urządzeń | Montaż urządzeń na terenie przygotowanym przez zamawiającego | kpl. | 1,000 |  |

- wszystkie urządzenia muszą stanowić funkcjonalną całość, jako wodny plac doświadczeń      i zabawy, dostosowany parametrami i względami bezpieczeństwa dla dzieci od 5 roku życia (potwierdzone atestem/certyfikatem). Kolejność zastosowania poszczególnych urządzeń tj. zaprojektowanie i montaż całego ciągu, leży po stronie Wykonawcy. Obieg wody jest grawitacyjny oraz z wykorzystaniem wskazanych urządzeń,

- wszystkie urządzenia muszą być trwale związane z gruntem. Wykonawca wskazuje konkretne miejsca i sposób mocowań fundamentowych,

- szerokość strefy bezpieczeństwa wodnego placu zabaw wynosi 4,8 mb,

- wszystkie urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (wyjątek: opisany wyżej przypadek pompy wodnej oraz możliwość zastosowania betonowego zbiornika na wodę). W sytuacji elementów wsporczych dopuszcza się zastosowanie drewna o bardzo dobrych parametrach jakościowych (np. akacja, dąb), gwarantujących odpowiednią trwałość,

- minimalna łączna długość ciągu funkcjonalnego wszystkich wyszczególnionych urządzeń wodnych nie może być krótsza niż 16 mb, natomiast długość strefy bezpieczeństwa nie powinna przekroczyć 25 mb,

- poszczególne urządzenia mają specyfikację techniczną oraz wymagane atesty/certyfikaty wymagane dla dziecięcych placów zabaw,

- wysokość urządzeń powinna zapewniać swobodny dostęp dzieci. Wysokość najwyżej położonej regulowanej ręcznie przegrody (rynny, zbiornika) nie powinna przekroczyć 100 cm od gruntu.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

- Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi i gwarancje producentów w języku polskim.